Приклади завдань на курсове проектування

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

| Варіант 21 |
| --- |
| Типовая принципиальная схема логического элемента ТТЛ серии К531 |
| Выяснить, какую логическую функцию выполняет логический элемент |
| Путем подбора номиналов пассивных элементов получить следующие параметры схемы |
| Время задержки распространения сигнала | tзад≤3нс; |
| Мощность потребления | Uпот≤20мВт |
| Емкость нагрузки | Снаг=15пФ |
| Сопротивление нагрузки | Rнаг=0,28кОм |
| Варіант 22 |
| Базовый логический элемент К131 |
| Определить логическую функция, выполняемую компонентом |
| Подобрать номиналы пассивных элементов для обеспечения наибольшей крутизны фронтов выходного импульса |
| Определить настроечные компоненты и исследовать зависимость формы выходного сигнала от номиналов настроечных компонент |
| Вариант 23 |
| Выяснить, как работает данный логический элемент |
| Путем подбора компонентов получить следующие параметры схемы: |
| Вариант 24 |
| Подобрать величины физико – топологических параметров, при которых реализуются следующие характеристики |
| 1. Выходное сопротивление 400 Ом при Uпит =5В |
| 2. Задержка распространения сигнала, измеренная на уровне 50% от Uпит : 150нс при Uпит=5В ,65нс при Uпит =10В, 50нс при Uпит =15В |
| 3. Коэффициент усиления по переменному току 68 дБ |
| 4. Ширина полосы пропускания 230 кГц (при Ucc = 5В) |
| Вариант 25 |
| Определить работу логического элемента |
| Методом подбора номиналов компонентов получить такие параметры схемы: |
| При: R3= 2k-5k; R5= 10k-20k; R8= 1k-6k |
| Вариант 26 |
| подобрать номиналы пассивных элементов для обеспечения наибольшей крутизны фронтов выходного импульса |
| определить настроечные компоненты и исследовать зависимость формы выходного сигнала от компонентов настроечных номиналов |
| Вариант 27 |
| tзад ( 10 нс | P ( 10 мВт |
| I вх1 ( 40 мкА | Iвх0 ( - 1,6мА |
| Iвых1 ( 0,4 мА | Iвых0 ( 16 мА |
| Uип = 5 В |  |
| Вариант 28 |
| Подобрать величины физико-топологических параметров, при которых реализуются следующие характеристики: |
| Выходное сопративление (Uc=5В) 400Ом |
| Задержка распостранения сигнала (измеренная на уровне |
| 50% от Uc) 150нс (при Uc=5В), 65нс (при Uc=10В), 50нс (при Uc=15В) |
| Вариант 29 |
| Логическая функция, выполняемая компонентом |
| tзад.ср = 6нс | P= 22мВт |
| Iвых.1=0.5мкА | Iвых.0=-20мкА |
| Iвх.1=50мкА | Iвх.0=-0.5мкА |
| R1 = 1kOm..10kOm |
| R2 = 500Om..5kOm |
| R3 = 50..500Om |
| R4 = 300..500Om |
| R5 = 1kOm..4kOm |
| Вариант 30 |
| Підібрати величини фізико-топологічних параметрів, при яких реалізуються наступні характеристики схеми |
| а) вихідний опір (при Ucc = 5B) 400 Ом |
| б) затримка поширення сигналу (виміряна на рівні 50% від Uc) 60 нс (при Uc = 5B), 30нс (при Uc = 10B), 25нс (при Uc = 15B); |
| в) коефіцієнт підсилення за напругою Ku = 28 dB (при Uc = 5B); |
| г) ширина смуги пропускання 710 кГц (при Uc = 5B) |
| Вариант 31 |
| 1. Проанализировать принципы работы схемы |
| 2. Выполнить расчет схемы на постоянном токе |
| 3. Путем подбора параметров компонентов получить следующие параметры схемы: |
| При заданных: |
| Вариант 32 |
| Схема является базовым логическим элементом ТТЛШ серии К555 (зарубежный аналог SN747LS) |
| Необходимо рассчитать элементы схемы и провести анализ логического элемента в системе OrCad |
| Pпот 2мВт |
| Снагр = 15 пФ |
| Rнагр = 2 кОм |
| tзад 10 нс |
| Вариант 33 |
| Базовый логический элемент И-НЕ ТТЛШ |
| Время задержки сигнала: tЗАД < 3 нс |
| Средняя мощность потребления: Pпот < 20 мВт |
| Вариант 34 |
| Логический элемент SN7409 |
| 1.Определить логическую функцию |
| 2. Рассчитать параметры схемы при следующих условиях: |
| Iin.0 = -1.8mA | Iin.1 = 40uA |
| Io.1 = 0.25mA |
| tср < 18ns for Rl = 400 Om, Cl = 15pF |
| R1 = 3..5kOm, R2 = 1..3kOm, R3 = 650..950Om, R4 = 1.4..1.8kOm, R5 = 800Om..1.2kOm |
| Вариант 35 |
| Логический элемент SN7432 |
| 1.Определить логическую функцию |
| 2. Рассчитать параметры схемы при следующих условиях: |
| Io.1 = -0.8mA | Io.0 = 16mA |
| Tзад.ср < 12ns for Rl = 400 Om, Cl = 15pF |
| R1 = 3..5kOm, R2 = 3..5kOm, R3 = 1.8kOm..3.2kOm, R4 = 800Om..1.2kOm, R5 = 800Om..3.2kOm, R6 = 800Om..1.2kOm |
| Вариант 36 |
| Логический элемент SN74LS32 |
| 1.Определить логическую функцию |
| 2. Рассчитать параметры схемы при следующих условиях: |
| Io.1 = -0.4mA | Io.0 = 8mA |
| tзад.ср < 8ns for Rl = 2kOm, Cl = 15pF |  |
| R1 = 18kOm..21kOm, R2 = 19kOm..22kOm, R3 = 10kOm..12kOm, R4 = 6.5kOm..9.5kOm, R5 = 1.3Om..1.7kOm, R6 = 2kOm..4kOm, R7 = 5kOm, R8 ~ 120Om |
| Вариант 37 |
| Логический элемент SN74S32 |
| 1.Определить логическую функцию |
| 2. Рассчитать параметры схемы при следующих условиях: |
| Io.1 = -0.1mA | Io.0 = 20mA |
| tзад.ср < 5ns for Rl = 280Om, Cl = 15pF |
| R1 = 2.6kOm..3kOm, R2 = 2.6kOm..3kOm, R3 = 1.8kOm..2.2kOm, R4 = 300Om..700Om, R5 = 850Om..950Om, R6 = 3.4kOm..3.6kOm, R7 = 200Om..300Om, R8 ~ 50Om |
| Вариант 38 |
| Логический элемент SN74S11 |
| 1. Определить логическую функцию |
| 2. Рассчитать параметры схемы при следующих условиях: |
| Io.1 = -1mA | Io.0 = 20mA |
| tзад.ср < 6ns for Rl = 280Om, Cl = 15pF |
| R1 = 2.6kOm..3kOm, R2 = 1.8kOm..2.2kOm, R3 = 300Om..700Om, R4 = 850Om..950Om, R5 = 200Om..300Om, R6 = 3.4kOm..3.6kOm, R7 ~ 50Om |
| Вариант 39 |
| Логический элемент SN74S51 |
| 1. Определить логическую функцию |
| 2. Рассчитать параметры схемы при следующих условиях: |
| Io.1 = -1mA | Io.0 = 20mA |
| tзад.ср < 4ns for Rl = 280Om, Cl = 15pF |
| R1 = 2.6kOm..3kOm, R2 = 2.6kOm..3kOm, R3 = 850Om..950Om, R4 = 450Om..550Om, R5 = 3.4kOm..3.6kOm, R6 = 200Om..300Om, R7 ~ 50Om |