Анотація

Робота займає 86 сторінок, містить 27 ілюстрацій, 3 таблиці, 4 додатки та 21 джерело за переліком посилань.

Об’єкт дослідження – процес цифрової обробки сигналу.

Предмет дослідження – методи та засоби реалізації алгоритмів обробки відеосигналу на основі SoC.

Мета роботи – реалізація алгоритмів медіанного фільтра і детекції контурів в системі на кристалі. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі: аналіз методів та засобів обробки відеосигналу в реальному часі; вибір платформи для реалізації відео системи; розробка системи обробки відеосигналу; синтез моделей алгоритмів.

Методи досліджень: фільтрації, математичного моделювання, детекції контурів.

Апаратура: відеокамера PAL, оціночний модуль, VGA-монітор.

Наукова новизна отриманих результатів – синтезовані Simulink-моделі блоків реалізації медіанного фільтра та детекції контурів, які на відміну від існуючих в САПР потребують в 8 разів менше ресурсів на кристалі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в створенні алгоритмів та програмних рішень для вбудованої системи, а також в створенні діючого макету SoC для обробки відеосигналу.

Результати роботи були апробовані у вигляді доповідей на наступних науково-технічних конференціях: Електроніка-2009; САІТ-2009.

Перелік ключових слів:

СИСТЕМА НА КРИСТАЛІ, ВІДЕО ОБРОБКА СИГНАЛУ, МЕДІАННИЙ ФІЛЬТР, ДЕТЕКТОР КОНТУРІВ, SIMULINK-МОДЕЛЬ, РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ, ТРАКТ ВІДЕО ОБРОБКИ СИГНАЛУ, ВБУДОВАНА СИСТЕМА

Abstract

The work occupies 86 pages, includes 27 figures, 3 tables, 4 appendices and 21 references.

Subject of inquiry – digital signal processing.

Subject of investigation – methods and means of realization of video processing algorithms based on SoC.

Objectives – realization of median filter and edge detection algorithms in the system-on-a-chip. The next tasks are to be considered to reach the predetermined objectives: analysis of methods and means of real-time video signal processing; platform choice for video system realization; development of the video processing system; algorithm model synthesis.

Investigation methods: filtration, mathematical modeling, edge detection.

Equipment: video camera PAL, evaluating board, VGA-monitor.

Scientific novelty – synthesized Simulink-models for median filter and edge detection blocks, which in contrast to existing in CAD occupy 8 times less resources on a chip.

Practical importance of the received results consists in the development of the algorithms and program decisions for embedded system, and also in the creation of the working SoC prototype for video processing.

The work results were approved in the reports for the next scientific and technical conferences: Electronics-2009; SAIT-2009.

Key words list:

SYSTEM-ON-A-CHIP, VIDEO SIGNAL PROCESSING, MEDIAN FILTER, EDGE DETECTOR, SIMULINK-MODEL, REAL-TIME MODE, VIDEO PROCESSING CHAIN, EMBEDDED SYSTEM